Pirkimo sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų tiekėjas turi vykdyti šio Perkančiosios organizacijos objekto signalizacijos sistemos būklės stebėjimą bei reagavimą į gautus signalizacijos sistemos pavojaus signalus:

a) Tilžės g. 63B , Šiauliai:

Administracinės patalpos 309,77 kv. m;

b)  Stoties g. 9 C , Šiauliai:

Administracinės patalpos 401,2 kv. m; 
Garažų blokai – 568,81 kv. m.

2. Objektai turi būti saugomi reagavimo būdu per signalizacijos sistemą, prijungtą prie paslaugos teikėjo centralizuoto valdymo pulto signalų perdavimo įrangos pagalba.

3. Paslaugų tiekėjas turi prisijungti objektų signalizacijos sistemas į objektų centralizuoto stebėjimo pultą savo sąskaita.

4. Paslaugų tiekėjo greito reagavimo ekipažas turi atvykti prie Perkančiosios organizacijos saugomų objektų ne vėliau kaip per 5 min. po pavojaus signalo gavimo.

5. Paslaugų tiekėjas turi vykdyti objektuose esančių gaisro aptikimo ir apsaugos signalizavimo sistemų smulkų techninį aptarnavimą

6. Paslaugų tiekėjas turi  vykdyti objektuose esančių gaisro aptikimo ir apsaugos signalizavimo sistemų gedimų šalinimą bei remontą  .

7. Perkančioji organizacija įsipareigoja sumokėti Paslaugų tiekėjui, jeigu atliekant Signalizacijos sistemų remonto darbus reikalinga pakeisti įrangą ar jos dalį nuperka pats Paslaugų tiekėjas iš savo lėšų iš anksto raštu suderinęs su Perkančiąja organizacija reikiamos įrangos ar jų dalių kainą.

8. Užsakovas turi teisę pats pirkti įrangą ar jos dalis reikalingas atlikti Signalizacijos sistemų remonto darbus.

9. Signalizacijos sistemų gedimų šalinimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 4 valandas nuo gedimo nustatymo.

10. Esant įsilaužimo požymiams – vykdyti objektų fizinę apsaugą iki atvyks perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo, nedelsiant informuoti policiją ir perkančiosios organizacijos atsakingą asmenį.

11. Avarijų ar gaisro objektuose atveju nedelsiant informuoti specialiąsias tarnybas, perkančiosios organizacijos atsakingą asmenį, imtis visų įmanomų asmenų ir turto apsaugojimui.

_______________________________________