1 priedas

NEįgaliųjų KELTUVŲ IR JŲ Įrangos NUOLATINĖS

PRIEŽIŪROS VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Saugiam ir tinkamam liftų ir keltuvų naudojimui užtikrinti turi būti atliekama nuolatinė keltuvų priežiūrą. Nuolatinę liftų ir keltuvų priežiūrą gali atlikti tiktai licencijuota įmonė. Licencijuota įmonė – tai juridinis asmuo, turintis nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją, vykdantis liftų ir keltuvų nuolatinę priežiūrą ir apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu (toliau vadinamas Tiekėju).

1. Nuolatinė liftų ir keltuvų priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis:

1.1. Liftų ir keltuvų gamintojų, surinkėjų instrukcijomis;

1.2. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1 – 378 patvirtintomis „Liftų naudojimo taisyklėmis“ (toliau - Taisyklės);

1.3. Teisės aktais nurodytais Taisyklių priede Nr. 1 „Teisės aktų, susijusių su liftų naudojimu, sąrašas“ bei minėtų Taisyklių priede Nr. 2 nurodytu darniaisiais standartais, susijusiais su liftų naudojimu;

1.4. Liftų , keltuvų , kopiklių priežiūrai skirti kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą.

1.5 Atlikti teisės aktuose nurodytas privalomasias nuolatinės liftų , keltuvų kopiklių priežiūros paslaugas , remontus bei teikti kitas specializuotas lifto , keltuvo , kopiklio nuolatinės priežiūros paslaugas , prisiimant atsakomybę už atliekamų paslaugų kokybę.

1.6 Liftų , keltuvų remontas (reikalaujantis stambių mazgų keitimo) , kopiklių (akumuliatorių keitimo) – pagal poreikį , už medžiagas apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą. Į su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Paslaugų suteikimo laikotarpis , konkrečiu atveju atsižvelgiant į paslaugų specifiką , yra nurodomas užsakovo. Jis negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų.

1.7. Liftų, keltuvų , kopiklių gedimų lokalizavimas – nedelsiant nustačius gedimą , darbo dienomis , darbo valandomis , nuo 8:00 iki 17:00 , atvykstant per 1(vieną) valandą.

1.8.Atlikti elektrofizikinius matavimus , ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėn.

1.9. Atlikti neplanines technines apžiūras ir gedimų pašalinimą esant būtinumui.

1.10. Atlikti papildomas atstatomąsias – remonto paslaugas po tyčinio lifto, keltuvo gadinimo atvejų arba gedimų , taip pat lifto , keltuvo mazgų ( reduktoriaus , elektros variklio , lynų ir pan.) ir detalių susidėvėjusių nuo ilgo naudojimo , remontą arba pakeitimą . Šios paslaugos atliekamos pagal defektinį aktą , iš anksto suderinus su SPC.

1.11. Naujus įrenginius ir medžiagas , reikalingas tinkamam paslaugų atlikimui , tiekėjas SPC privalo parduoti už jų savikainą ( naujų įrenginių ir medžiagų įsigijimo kaina su pridėtinėmis išlaidomis ( kelių mokestis ir kiti mokesčiai , būtini sumokėti tiekėjui tiems įrenginiams ir medžiagoms įsigyti ) ir užsakovui pareikalavus pateikti šių įrenginių ir medžiagų pirkimo (įsigyjimo) dokumentus.

1.12. Darbo, poilsio ir švenčių dienomis , garantuoti avarinės tarnybos paslaugas 24 valndas per parą : išlaisvinti lifte , keltuvė įstrigusius keleivius , ne ilgiau kaip per 1 ( vieną valandą) nuo pranešimo gavimo , šalinti smulkius gedimus ir keisti smulkias mažavertes lifto , keltuvo remontui reikalingas detales 24 val. per parą.

1.13. Paruošti liftus , keltuvus metinei atestacijai ir rengti su liftais , keltuvais susijusią dokumentaciją

2. Keltuvų duomenys:

1 dalis:

2.1. Neįgaliųjų keltuvai:

2.1.1. Žalgirio g.2 , Šiauliai.  ((Pagaminimo metai 2008(Šiaulių liftas), keliamoji galia -200kg , judėjimo greitis – 0,12m/s , valdymo būdas – mišrus , sraigtinis , kėlimo aukštis -1,70 m , sustojimų skaičius – 2 , varančiojo skriemulio skersmuo –d 86 :

2.1.2.  Dainų g. 40-3, Šiauliai. (Pagaminimo metai 2008(Šiaulių liftas), keliamoji galia -200 kg. Judėjimo greitis – 0,12 m/s , valdymo būdas – mišrus , sustojimų skaičius -2 , kėlimo aukštis 1,5m , suktuvo tipas – sraigtinis , varančiojo skriemulio skersmuo – d86.

2.1.3. Radviliškio 72-4 , Šiauliai.  (Pagaminimo metai 2008( Šiaulių liftas) , keliamoji galia – 260 kg. Judėjimo greitis – 0,12m/s , sustojimų skaičius -2 , kėlimo aukštis – 4470mm , suktuvo tipas- reduktorinis.

2.1.4. Vilniaus 119-2 , Šiauliai.  (Pagaminimo metai 2009(Šiaulių liftas) , keliamoji galia 200kg. , judėjimo greitis – 1,12 m/s , kėlimo aukštis 1,45m. , valdymo būdas – mišrus , sraigtinis , varančiojo skriemulio skersmuo – d86.

2.1.5. Lyros 7-28 , Šiauliai.  (Pagaminimo metai 2012 (Paradis)  , keliamoji galia 250 kg. , kėlimo aukštis 1500mm. , kėlimo , leidimosi likas -18s. , platformos ilgis 1400mm , platformos plotis 900mm , sraigtinė pavara.

2.1.6. Dariaus ir Girėno g.14-53 , Šiauliai .  (Pagaminimo metai 2010(Šiaulių liftas)  , keliamoji galia 220 kg. , vardinis greitis – 0,12 m/s , sustojimų skaičius – 2,  kėlimo aukštis -1,30m. , sraigtinis , varančiojo skriemulio skersmuo – d86

2.1.7. Gytarių 17-1, Šiauliai. (Pagaminimo metai 2011(Paradis) , keliamoji galia – 315 kg. , kėlimo aukštis – 1720mm. ,  kilimo,leidimosi laikas – 44/45 s, platformos ilgis 120mm. , platformos plotis – 900mm.

2.1.8. Kelmės g. 1, Šiauliai. ( Pagaminimo metai 2015) , keliamoji galia -225 kg. , kėlimo aukštis – 1,6 metro , suktuvas sraigtinis, sustojimų skaičius – 2.

2.1.9. Ramunės sodų 2-oji g. 21 , Šiauliai. ( Pagaminimo metai – 2016 ( SIA „ROL-automatic SET , Latvija) , keliamoji galia – 250 kg nominalus greitis – iki 0,15m/s  , valdymas – valdymo pultas , sustojimų skaičius – 2 , Pasvirimo kampas horizontalės( vertikalės) atžvilgiu – 1 laipsnis pakėlimo aukštis – 1,45 m.

2.1.10. Dainų g. 47-33 , Šiauliai .  (Pagaminimo metai – 2016 (SIA“ROL-automatic SET“ , Latvija) , keliamoji galia -250kg. , keltuvo nominalus greitis – iki 0,15 m/s sustojimų skaičius – 2 , pasvirimo kampas horizontalės  (vertikalės) atžvilgiu – 1 laipsnis , pakėlimo aukštis – 0,95 m .

2.1.11. Krymo g.12-1 , Šiauliai. (  Pagaminimo metai – 2016 (SIA „ ROL- automatic SET“ . Latvija) , kėlimo galia – 250kg. , keltuvo nominalus greitis – iki 0,15 m/s , keliamas – neįgalus vežimėlis , įskaitant palydintįjį , sustojimų skaičius – 2 , pasvirimo kampas horizontalės (vertikalės) atžvilgiu – 1 laipsnis , pakėlimo aukštis – 1,25m.

2.1.12. Dainų g. 23-16 , Šiauliai.  ( Pagaminimo metai – 2016 ( SIA „ ROL – automatic SET“ , Latvija ) , keliamoji galia  - 250 kg. , keltuvo nominalus greitis – iki 0,15 m/s , sustojimų skaičius – 2 , pasvirimo kampas horizontalės ( vertikalės ) atžvilgiu – 1 laipsnis , pakėlimo aukštis – 1,10 m.

2.1.13. Architektų g. 32-1 , Šiauliai. ( Pagaminimo metai -2019( SIA „ ROL-automatic SET“ , Latvija), keliamoji galia -250kg. , keltuvo nominalus greitis – iki0,15 m/s , sustojimų skaičius -2 , pakėlimo aukštis 1,20 m.

2.1.14. Architektų g. 18b-3 , Šiauliai . ( Pagaminimo metai -2019 ( Lehner Lifftechnik Gmbh ) , nuožulnus keltuvas bėgiai – nuolydis 140 , greitis 0,1 m/s , galia 0,5 kw , keliamoji galia 225 kg. , platformos matmenys 800x1000.

2.1.15. Dainų g.51-51, Šiauliai.  ( Pagaminimo  metai – 2015m., Wall Lift sieninis keltuvas neįgaliojo įkėlimui į vonią).

2.1.16. Radviliškio g.62-1, Šiauliai .( Pagaminimo metai -2016 , Wall Lift lubinis keltuvas

2.2.Laiptų kopikliai

2.2.1. Radviliškio g. 62-1 , Šiauliai . Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.2. Gytarių g.31-1, Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.3. Dainų g.32-4 , Šiauliai . Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.4. Dainų g.14-22 , Šiauliai . Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.5. Dainų g.102-50 , Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.6. Kudirkos g.48-45 , Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.7. Dainų g. 90-10, Šiauliai . Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.8. Lyros g.22-16 , Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.9. Pabalių g. 106 , Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.10. Lyros g. 5-28, Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.11. Krymo g. 24-44, Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.12. Rūdės g.8-7, Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.13. Architektų g. 48-25, Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.14. Mechanikų g. 15-28, Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.15. Sevastopolio g.7-36, Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.16. Gegužių g.37-12, Šiauliai. Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2.2.17. Vilniaus g. 28-23, Šiauliai . Paskirtis (patalpose ir lauke), laipteliai – lygiagretūs , be dangų , gradientas – nedaugiau 350 , laiptelio aukštis – ne daugiau 180mm ir ne mažiau 100mm.  , laiptelio krašto įsikišimas nuo 0 iki 20 mm . Važiuoklę sudaro lengvo lydinio rėmas , plastikinės apsaugos . Važiuoklėje yra variklis , pavarų dėžė , ratukai , bėgeliai , akumuliatorius.

2 dalis:

2.3. Neįgaliųjų keltuvas:

2.3.1.  Pakruojo g.41 (Pagaminimo metai 2015 (Paradis) , įrenginio masė 360kg , keliamoji galia 400kg , didžiausias kėlimo aukštis 3900mm , sustojimų skaičius -2 , kėlimosi , leidimosi greitis - 0,15 m/s , platformos ilgis 1400mm , platformos plotis 1400mm , durų specifikacija – EI -60.